## Slide 1
SEPARAZIONE DI UNA MISCELA A TRE COMPONENTI PER ESTRAZIONE
2° e 3° esperienza di laboratorio:
2013/2014

## Slide 2
Tecnica utilizzata per separare il prodotto organico desiderato da una miscela di reazione. In altre parole è una procedura di trasferimento selettivo di uno o più componenti di una miscela (liquida) in una fase separata (solvente)
(A) SOLUZIONE (es. etere etilico) CONTENENTE ANCHE LA SOSTANZA DI INTERESSE
(B) SOLVENTE IMMISCIBILE IN CUI LA SOSTANZA DESIDERATA È PIU' SOLUBILE (ACQUA)‏
A
B
CB
CA
K=
K
K= coefficiente di RIPARTIZIONE o di DISTRIBUZIONE
A
B
ESTRAZIONE:
Prima di iniziare…
(a T costante)

## Slide 3
COMPOSTI ORGANICI:
sono per lo piu' solubili in solventi organici.
sfruttando la reazione acido-base possiamo renderli estremamente solubili in acqua per conversione nei corrispondenti sali.
AMMINA:
R-NH2
INSOLUBILE IN ACQUA
SALE : R-NH3+ Cl-
SOLUBILE IN ACQUA
FENOLO:
SOLUBILE IN ACQUA
INSOLUBILE IN ACQUA
SALE: :
-Na+
2-naftolo

## Slide 4
UTILIZZO DELL'IMBUTO SEPARATORE:
2- infilate l’imbuto separatore nell’anello metallico.
1- controllare con acqua che l’imbuto separatore funzioni correttamente (tappo e rubinetto)
3- versate all’interno la soluzione da separare e chiudere il tappo.
4- IMPORTANTE: per mescolare le due fasi capovolgere l’imbuto tenendo chiuso il tappo con una mano e stringere il rubinetto con l’altra
5- scuotere e aprire il rubinetto puntando l’imbuto verso l’alto poi sfiatare. Questo permette di scaricare la pressione che si è creata all’interno dell’imbuto. Ripetere l’operazione almeno due volte (fino a quando non c’è più sovrapressione)
6- infilate l’imbuto nell’anello, togliete il tappo e lasciate formare le due fasi.
7- separate le fasi prestando molta attenzione a non farle scendere entrambe all’interno del beaker.

## Slide 5
L'evaporatore rotante è un'apparecchiatura utilizzata comunemente per allontanare i solventi da una soluzione di un composto d'interesse.
Principio:
La depressione (vuoto) abbassa la temperatura di ebollizione del solvente.
Un ulteriore aiuto all’evaporazione viene dato dal riscaldamento del pallone tramite bagnetto termostatico.
La rotazione del pallone, infine aumenta la superficie della soluzione, incrementando ulteriormente la velocità di evaporazione.
È costituito da cinque elementi principali:
un pallone di evaporazione contenente la soluzione da evaporare
un bagno termostatico, in cui si immerge il pallone di evaporazione per mantenere la soluzione alla temperatura opportuna
un meccanismo motorizzato, in grado di mettere in rotazione il pallone di evaporazione
un condensatore verticale o inclinato che provvede ad abbattere il grosso dei vapori sviluppatisi
un pallone di raccolta per i solventi condensati.
UTILIZZO DELL‘EVAPORATORE ROTANTE:

## Slide 6
ESPERIENZA:
Separarazione per estrazione di tre componenti da una miscela e controllo dela purezza di ciascun composto estratto misurando l'intervallo di fusione
PROCEDIMENTO:
PESATE 1.5g DELLA MISCELA DEI TRE COMPONENTI E SCIOGLIETELI IN 15 ml DI ETERE (a) E VERSARE LA SOLUZIONE NELL'IMBUTO SEPARATORE
p-TOLUIDINA (COMPONENTE BASICO)‏
2-NAFTOLO (COMPONENTE ACIDO)‏
p-DICLOROBENZENE (COMPONENTE NEUTRO)‏

## Slide 7
PER ESTRARRE IL COMPONENTE BASICO
SOLUBILE IN SOLUZIONE ACQUOSA
b
Preparatevi una soluzione acida di 1,5ml di HCl in 13,5ml di H2O
Aggiungete la soluzione all'interno dell'imbuto separatore.
Agitare vigorosamente le due soluzioni e sfiatate. Lasciate formare le due fasi. (ATTENZIONE!!!)
(a) Fase acquosa
(b) Fase organica
sale di para-toluidina
2-naftolo, dicloro benzene
Scaricate lo strato acquoso in una beuta e ripetete l'estrazione per altre due volte
Utilizzate 5 ml di acqua per una quarta estrazione per rimuovere l‘eccesso di HCl
Riunite tutte le soluzioni acquose e mettetele da parte
HCl
SOLUBILE IN ETERE
3
+
Cl -

## Slide 8
PER ESTRARRE IL COMPONENTE ACIDO
b
Preparatevi 15ml di soluzione basica di NaOH al 10% (w/w). (es. 10g di NaOH in 90 g di acqua)
Aggiungete la soluzione all'interno dell'imbuto separatore.
Agitare vigorosamente le due soluzioni e sfiatate. Lasciate formare le due fasi. (ATTENZIONE!!!)
SOLUBILE IN SOLUZIONE ACQUOSA
Scaricate lo strato acquoso in una beuta e ripetete l'estrazione per altre due volte
Utilizzate 5 ml di acqua per una quarta estrazione per rimuovere l‘eccesso di NaOH
Riunite tutti gli estratti alcalini con l'acqua e mettetele da parte
2-naftolo
SOLUBILE IN ETERE
NaOH
- Na +
+ H20
(a) Fase acquosa
(b) Fase organica
Sale di 2-naftolo
Dicloro benzene

## Slide 9
PER ESTRARRE IL COMPONENTE NEUTRO
p-TOLUIDINA (COMPONENTE BASICO)‏
2-NAFTOLO (COMPONENTE ACIDO)‏
p-DICLOROBENZENE (COMPONENTE NEUTRO)‏
precedentemente ESTRATTI
Versare la soluzione eterea in un beaker e aggiungete CaCl2 anidro e lasciate riposare
Filtrate la soluzione ed evaporare l'etere utilizzando l'evaporatore rotante‏
Pesate il residuo ottenuto (p-diclorobenzene) e determinate il punto di fusione (53°C)‏

## Slide 10
2
A QUESTO PUNTO...
abbiamo estratto il componente neutro
abbiamo due soluzioni acquose 1 e 2
Soluzione acida (toluidina)
Soluzione basica (naftolo)
Alcalinizzare gli estratti aggiungendo una soluzione al 50% (w/w) di NaOH fino a rendere la soluzione basica alla cartina tornasole
Estraete la soluzione ottenuta con 15 ml di etere per due volte
Riunite gli estratti (eterei!!!) e aggiungete CaCl2 anidro
Filtrate il cloluro di calcio mediante filtro a pieghe.
Ponete la soluzione eterea in un pallone precedentemente pesato
Mediante rotavapor fate evaporare l'etere.
Recuperate la p-toluidina, pesatela e calcolate l'intervallo di fusione (45°C)‏
R-NH3+ Cl- + NaOH R-NH2 + H20 + NaCl
b
Acidificate gli estratti aggiungendo goccia a goccia HCl concentrato fino a rendere la soluzione acida alla cartina tornasole
R-O-Na+ + HCl R-OH + NaCl
Raffreddate in ghiaccio la soluzione per favorire la precipitazione del composto acido
Recuperate i cristalli tramite filtrazione a vuoto
Asciugate, pesate e calcolate il punto di fusione (123°C)‏
1
pH alcalino
pH acido

## Slide 11
SOLUZIONE ORGANICA DI 3 COMPOSTI
R-OH (acido) R-NH2 (base) R-Cl2 (neutro)
Estrazione con HCl
SOLUZIONE ORGANICA
SOLUZIONE ACQUOSA
R-OH
R-NH3+ Cl-
R-Cl2
Estrazione con NaOH
Neutralizzata con NaOH
R-NH2
SOLUZIONE ORGANICA
SOLUZIONE ACQUOSA
R-O-Na+
R-Cl2
Neutralizzata con HCl
Estrazione con Etere
Precipitazione
R-OH
SOLUZIONE ACQUOSA
SOLUZIONE ORGANICA
R-NH2
NaCl
Anidrificare ed evaporare
etere
Filtrare a vuoto e recuperare
Anidrificare ed evaporare etere
Pesare e calcolare il punto di fusione

## Slide 12
Norme di sicurezza in laboratorio:
L’utilizzo di guanti e occhiali è obbligatorio;
Abbigliamento adeguato
Utilizzo accurato dell’imbuto separatore
: