## Slide 1
1a esperienza di laboratorio :
CRISTALLIZZAZIONE DELL’ACETANILIDE
Corso di Chimica Organica:
Anno accademico 2011/2012

## Slide 2
LA CRISTALLIZZAZIONE
metodica utilizzata per purificare ed isolare composti chimici.
è una transizione di fase della materia, da liquido a solido, nel quale composti disciolti in un solvente solidificano, disponendosi secondo strutture cristalline ordinate.
“Le sostanze cristalline impure possono essere purificate per cristallizzazione da un opportuno solvente”

## Slide 3
LA CRISTALLIZZAZIONE
es. acetanilide…
Il prodotto di una reazione organica non è puro ma contiene quantità variabili di altri sostanze: prodotti secondari, impurezze, “peci” (prodotti ad alto peso molecolare).
Come è possibile eliminare queste impurezze?
sfruttiamo la differente SOLUBILITA’ in uno stesso solvente tra la sostanza che vogliamo purificare e le impurezze ;
la maggior parte delle sostanze è più solubile nei soventi caldi piuttosto che in quelli freddi.
la solubilità di una sostanza in un solvente dipende da T.

## Slide 4
sfruttando la capacità d’adsorbimento del CARBONE ATTIVO (per sostanze insolubili in acqua, impurezze resinose etc.)
utilizzando il FILTRO A PIEGHE.

## Slide 5
Esperienza:
CRISTALLIZZAZIONE
a) solubilizziamo a caldo la sostanza da purificare nella minima quantità di solvente (così da ottenere una soluzione satura);
1.5 g di acetanilide impura
35 ml d’acqua
Ebollitori

## Slide 6
Refrigerante
Piastra riscaldante
Pallone
Cristallizzatore
Apparato per cristallizzazione con riflusso
Uscita acqua
Ingresso acqua

## Slide 7
b) aggiungere carbone vegetale quando l’acetanilide impura è completamente solubilizzata.
1.5 g di acetanilide impura
35 ml d’acqua
0.2 g di carbone vegetale
adsorbirà nella fase successiva impurezze e polveri
CRISTALLIZZAZIONE

## Slide 8
c) Filtrazione della soluzione calda per allontanare impurezze insolubili e polveri
inumidire la carta da filtro con acqua bollente;
versare la soluzione calda di acetanilide nel filtro senza lasciarla raffreddare;
il carbone presente nella souzione non deve passare attraverso la carta da filtro (altrimenti ripetere il procedimento);
Beuta da 250 ml
Filtro a pieghe
Imbuto
CRISTALLIZZAZIONE

## Slide 9
d) Raffreddamento del filtrato così da permettere la cristallizzazione del prodotto
CRISTALLIZZAZIONE
mettere la beuta in un bagno di ghiaccio per completare la cristallizzazione;
Beuta da 250 ml
se il raffreddamento è lento si formerà una struttura cristallina omogenea.
le impurezze resteranno invece solubilizzate nel solvente di cristallizzazione.

## Slide 10
e) Separazione dei cristalli mediante filtrazione a vuoto.
CRISTALLIZZAZIONE
tagliare un pezzo di carta da filtro di forma circolare con lo stesso diametro dell’imbuto di Buchner e posizionarlo.
bagnare la carta da filtro con acqua fredda;
azionare la pompa a vuoto;
recuperare i cristalli con una spatolina

## Slide 11
Filtro Büchner
Anello di Guko
Beuta codata
Tubo da vuoto
Filtrazione a vuoto

## Slide 12
f) Essicamento dei cristalli.
CRISTALLIZZAZIONE
asciugare i cristalli con carta da filtro eliminando tutta l’acqua.
g) Pesare i cristalli ottenuti (m) e calcolare la % di sostanza ottenuta
% acetanilide pura =
m
1.5 g
x 100
h) Calcolare il punto di fusione della sostanza purificata
p.f. = ???

## Slide 13
Come è possibili valutare il grado di purezza di una sostanza?
Punto di fusione: ΔT per il passaggio dallo stato solido a quello liquido
• più la sostanza è pura minore è l’intervallo di fusione che è circa 1-2 °C.
(es. acetanilide pura 114°C)
• più la sostanza è impura maggiore sarà l’ intervallo di temperatura in cui avviene la fusione

## Slide 14
Filtro a pieghe